## Slide 1: Flash存储设备 应用实践
核心系统数据库组 褚霸
http://blog.yufeng.info
2011-12-24

## Slide 2: 提纲
背景
历程
经验教训
提问时间

## Slide 3: 背景
满足淘宝业务发展的需求。
避免对硬件厂商各类黑盒技术的依赖。
软硬件结合持续优化, 大幅提高性能，节省机器成本。

## Slide 4: 目前应用的领域
核心数据库
CDN
NOSQL数据库
搜索
…

## Slide 5: 数据库硬件选型
    2010年7月开始软硬件选型到方案成熟历时8个月
    确定大内存PC服务器机型。
    高强度测试了Intel SSD, SAS+RAID卡, Fusionio, Virident,华为等存储设备，包括性能和数据安全性方面的十几个指标。

## Slide 6: 软件和系统优化
优化了从Raid卡，块设备，DM层，文件系统，InnoDB引擎到MySQL数据库整个存储体系链的Cache和安全性。
引入Flashcache混合存储架构, 稳定性bugfix和添加数据预热等关键特性。
Linux操作系统当成数据库部件调优，解决大内存下numa,swap,缓存高效使用，资源预留等大量棘手问题。

## Slide 7: 2010年7月商品库去IOE项目发布
混合存储，容量2.xT, 读多写小。
性能：
  单机QPS: 36000, 其中读32800/写3200。
  请求平均延时: 260us。
  IO util: Flash存储卡<20%， 磁盘<10%。
跨入PCIe Flash存储卡时代,为后续同类项目打下坚实基础。

## Slide 8: 2010年7月交易读库去O项目发布
纯SSD存储，容量1.xT，读为主。
Intel SSD盘性能挖掘：
  H700+4片Intel 320=15万IOPS（4K）
RAID卡下SSD盘寿命测量。
标志SSD盘解决方案成熟。

## Slide 9: 2010年9月交易主库去IOE项目发布
纯PCIe存储，1.28T，写多。
成本: 二千多万->三百万。
性能:平均请求延时<1ms，2倍余量->10倍余量。
扩展: 4台小机->32普通PC服务器。
标志PCIe Flash存储卡技术全面成熟。

## Slide 10: 目前关注点
软件如何适应Flash设备带来的IOPS巨大变化。
Flash设备在代替内存方面的努力。
精耕细作，进一步提高Flash设备效能。
下一代PCM存储介质的关注。

## Slide 11: 经验教训
方案经过1111，1212大促考验，可否证明成熟？
单机性能过于强劲，失效对业务的影响。
寿命需要真正时间的考验。
IOPS和Latency不可兼得，如何取舍？
  垃圾回收对性能的影响。
  抖动如何克服？
驱动程序对主机的影响。
设备厂家选择
  成本，性能，信誉等

## Slide 12: 谢谢大家
提问时间～